## Slide 1: TINBES02-2 Besturingssystemen 2
Les 1: Inleiding en herhaling C-programmeren

## Slide 2: Leerdoelen
De student:
Weet hoe een besturingssysteem werkt.
Kan een simpel besturingssysteem implementeren en testen.
Begrijpt hoe input/output werkt en kan dit implementeren voor een besturingssysteem.
Begrijpt hoe dynamisch geheugen werkt en kan dit implementeren voor een besturingssysteem.
Begrijpt hoe multi-tasking werkt en kan dit implementeren voor een besturingssysteem.
Begrijpt hoe een file system werkt en kan dit implementeren voor een besturingssysteem.

## Slide 3: Programma
3 ec → 84 uur
7 lessen van 2 × 50 min.
7 “consultancy”-sessies van 50 min.
1 individuele opdracht met 7 checkpoints
62 uur werk buiten de lessen
Individuele demonstratie met mondelinge toelichting

## Slide 4: Inhoud
week 1: Uitleg opdracht & herhaling C programmeren: pointers, structs
week 2: EEPROM & BIOS
week 3: Semaforen
week 4: Shared memory
week 5: Multitasking & prioritisering, RTOS
week 6 & 7: Begeleid werken aan opdracht
week 8: Demonstratie opdracht

## Slide 5: Opdracht
Bouw een operating system voor de Arduino Uno: ArduinOS
Multitasking
Bestandssysteem (non-volatile)
Geheugenbeheer
Command line interface
Zie practicumhandleiding

## Slide 6: Checkpoints
Basisstructuur & ontwerp
Command line interface
Bestandssysteem
Geheugenbeheer en variabelen
Processen
Stack
Instructies uitvoeren

## Slide 7: Toetsing
Opdracht: 10 punten te verdienen, zie cursushandleiding.
Voorwaarde: mondelinge toelichting toont aan dat het je eigen werk is.
Voorwaarde: 5 van de 7 checkpoints op tijd afgevinkt.
Op tijd: voor het einde van de tweede les in die week.
Zorg dat je op schema blijft!

## Slide 8: Demonstratie ArduinOS

## Slide 9: Herhaling C: pointers
int a = 3; Er wordt een geheugenplek gereserveerd en daar wordt het getal 3 in opgeslagen.
int *pa = &a; Er wordt een pointer naar deze geheugenplek gemaakt.
*pa = 5; Verander de waarde; a is nu 5.
pa = &b; Verander de pointer; pa verwijst nu naar een andere geheugenplek.
3
pa
a
9
b

## Slide 10: Herhaling C: pointers en strings
char *s = ”hallo”; s verwijst naar de eerste geheugenplek van de string.
Geheugen:
printf(”%s”, s + 1); print allo.
printf(”%c”, s[2]); print l. Een string is een character array.
printf(”%c”, *(s + 4)); print o.
h | a | l | l | o | \0
s

## Slide 11: Herhaling C: arrays en pointers
int i[] = {2, 4, 6}; i verwijst naar de eerste geheugenplaats van de array.
printf(”%d”, i[1]); print 4.
printf(”%d”, *(i + 2)); print 6.
#define LEN 10 reserveert 10 geheugenplaatsen;
char s[LEN]; s verwijst naar de eerste.
strncpy(s, ”hallo”, LEN); kopiëert de tekst naar de character array, inclusief terminating zero.

## Slide 12: Herhaling C: structs
struct Naw {
char naam[10];
char straat[10];
int huisNo;
};
struct Naw persoon;
strncpy(persoon.naam, ”Jan”, 10);
persoon.huisNo = 5;
structs zijn te gebruiken als gewone variabelen:
struct Naw persoon2 = persoon ; kopiëert de hele struct.
veel overhead.

## Slide 13: Herhaling C: structs en pointers
Liever: gebruik pointers naar structs:
struct Naw *pPersoon2 = &persoon;
persoon en *pPersoon verwijzen nu naar hetzelfde stuk geheugen.
pPersoon2->huisNo = 10;
printf(”%d”, persoon.huisNo); print 10 (5 overschreven).
Gebruik een pointer om structs als argumenten van functies mee te geven: minder kopiëerwerk, mogelijkheid om struct in de functie te veranderen.